Zaprojektować smarowane hydrodynamicznie poprzeczne łożysko ślizgowe mając następujące dane:

- siła obciążająca łożysko - 				F = 5000 N

- prędkość obrotowa wału -				n = 1000 min-1

- materiał czopa - 					stal  St6

Założenia projektowe:

Łożysko pracuje w układzie wrzeciona obrabiarki smarowanej olejem maszynowym w średniej temperaturze t =50(C, w miejscu dobrze chłodzonym. Ze względu na podwyższoną temperaturę pracy przyjmuję smarowanie olejem maszynowym 65, dla którego lepkość kinematyczna (() w temperaturze pracy wynosi 65 do 76·10-6 m/s (średnia 70), gęstość 950 kg/m3, ciepło właściwe 2 kJ/(kgK), lepkość dynamiczna 
( = (( = 950 kg/m3·70 ·10-6 m/s2 = 0,665 Ns/m2.

Chropowatość czopa zawsze powinna być mniejsza od chropowatości panewki, dlatego przyjmuję czop i panewkę szlifowane wykańczająco: dla czopa Ra = 0,32 (m, a panewki Ra = 0,64 (m.

| Dane | Obliczenia | Wynik |
| --- | --- | --- |
| kgo = 66 MPa dla St6 λ = 1 ko=15 MPa | 1. Dobieram materiał panewki przy założeniu wielkości λ = 1 Dobieram materiał panewki stop Ł80S (SnSb12Cu6Cd) do wylewania na taśmy stalowe, dla którego ko≤ 19MPa Przyjmuję ko=15 MPa | ko = 15 MPa |
| F = 5000 N ko=15 MPa, ( = 1 | 2. Wyznaczam wstępnie średnicę czopa Przyjmuje d = 20 mm | d = 20 mm |
| d = 20 mm λ = 1 | 3. Wyznaczam czynną długość czopa l = ( ( d = 20 mm | l = 20 mm |
| d = 20 mm | 4. Wyznaczam grubość panewki (g) g = (0,04(0,06)·d+3 mm Przyjmuję: g = 0,05 · 20 + 3 mm = 4 mm Przyjmuję taśmę stalową o grubości 3 mm i wylewkę z Ł80S o grubość 1 mm | g = 4 mm |
| F = 5000 N l = 20 mm d = 20 mm kgo=66 MPa | 5. Sprawdzam czop na zginanie ( < kgo 62,5 MPa < 66 MPa Warunek spełniony | ( = 62,5 MPa |
| F= 5000 N d = 20 mm l = 20 mm ko = 15 MPa | 6. Sprawdzam panewkę na nacisk pśr ( ko pśr = 12,5 MPa < ko = 15 MPa Warunek spełniony | pśr = 12,5 MPa |
| p = 12,5 MPa pvdop = 50 | 7. Sprawdzam łożysko na nagrzewanie 13,3 < 50 Warunek spełniony | v = 1,05 m/s |
| (max=0,066 mm (min=0,020 mm (śr = 0,043 mm d = 20 mm | 8. Dobieram pasowanie Na podstawie PN-60/M-02104 przyjmuję pasowanie ruchowe obrotowe zwykłe wg zasady stałego wałka ( 20 F8/h6 wymiary panewki - wymiary czopa - obliczam luzy (max = 0,053 –(-0,013) = 0,066 mm (min = 0,020 - 0 = 0,020 mm luz średni średni luz względny | (max=0,066 mm (min=0,020 mm (śr = 0,043 mm Ψ = 0,00215 |

| n = 1000 pśr = 12,5 MPa η = 0,665 Ns/m2 Ψ = 0,00215 n” = 16,66 s-1 | 9. Wyznaczam liczbę Sommerfelda ilość obrotów wałka na sekundę liczba Sommerfelda | n” = 16,66 s-1 S = 0,19 |
| --- | --- | --- |
| d = 0,02 m l = 0,02 m (=0,000043 m n = 16,66 s-1 | 10. Obliczam ilość oleju dostarczanego do łożyska | Q = 2,94 · 10-6 m3/s |
| pśr = 12,5 MPa ( = 950 kg/m3 c = 2,1 kGm/cm2·s | 11. Przyrost temperatury oleju | Δt = 11,3oC |
| Ψ = 0,00215 | 12. Współczynnik tarcia | μ = 0,009 |
| (śr = 0,043 mm | 13. Minimalna grubość klina smarnego | ho = 10,75 μm |
| ho =10,75 (m Rap= 0,64 (m Racz=0,32 (m | 14. Warunek hydrodynamiczny Dla całkowitego oddzielenia nierówności powierzchni wymagana jest grubość klina (ho): h=5((Rap+Racz)= 5(0,64+0,32) = 4,8 (m ho = 10,75 (m > h = 4,8 (m ho = 10,75 (m < (min = 20 (m Warunek hydrodynamiczny spełniony |  |
| pśr = 12,5 MPa | 15. Maksymalne ciśnienie pomiędzy czopem a panewką | pmax = 29 MPa |
| F = 5000 N v = 1,05 m/s ( = 0,009 | 16. Moc tarcia W = F((( v = 5000 · 0,009 · 1,05 = 47,25 Nm/s W = 47,25 W | W ≈ 47 W |

Literatura:

- Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, PWN, Warszawa 1986

- Orlik Z., Surowiak : Części maszyn cz. I i II