Sprawozdanie z æwiczeñ
w laboratorium wytrzyma³oœci materia³ów

Temat :Wyznaczanie noœnoœci granicznej belki zginanej.

www.wychowanietechniczne.prv.pl

Czêœæ teoretyczna .

Zginanie  jest  to  zakrzywianie  osi  prêta prostego lub zmiana krzywizny  pierwotnej  osi  prêta na skutek dzia³ania uk³adu si³ prostopad³ych do tej osi .

Linie  prostopad³e  do osi belki pod obci¹¿eniem zostaj¹ liniami prostymi  równie¿  po odkszta³ceniu . Natomiast linie równoleg³e do   osi   belki   przed  obci¹¿eniem  ulegaj¹  zakrzywieniu  po odkszta³ceniu  ,  z  tym  ¿e  linie od strony dzia³aj¹cej si³y w przypadku  belki  na  dwuch  podporach  ulegaj¹ skróceniu , a od strony  podpór  wyd³u¿eniu  .  Linia  ,  która  nie  uleg³a  ani wyd³u¿eniu  ani  skróceniu  nazywa  siê lini¹ obojêtn¹ belki lub osi¹  obojêtn¹  belki  .  W  przypadku  prêtów  prostych  oœ  ta przechodzi  przez œrodek ciê¿koœci przekroju . Mo¿emy stwierdziæ ¿e dla czystego zginania stan naprê¿eñ jest jednoosiowy lecz nie jednorodny  .Próba zginania nadaje siê szczególnie do oznaczania w³asnoœci mechanicznych metali kruchych , b¹dŸ stopów kruchych .

Z  tego  powodu próba zginania znalaz³a zastosowanie w przypadku badania  ¿eliwa  .Mo¿liwoœæ  stosowania  próbek w stanie w jakim normalnie  pracuj¹  (nieobrabianym ) doprowadzi³a do stosowania próby zginania ¿eliwa jako próby odbiorczej .

Cel æwiczenia .

Celem  æwiczenia  jest  wyznaczenie  granicy  plastycznoœci oraz maksymalnego  momentu  zginaj¹cego . Jak równierz zapoznanie siê ze  zjawiskiem  zginania  próbki  i maszynami wytrzyma³oœciowymi przeznaczonymi do tego celu .

W przypadku zginania s³uszna jest hipoteza p³askich przekrojów . Schemat rozk³adu naprê¿eñ w prêcie zginanym .

Jak   widaæ  ze  schematu  najwiêksze  naprê¿enia  wystêpuj¹  na zewnêtrznych  powierzchniach  próbki  .  Prowadzi  to do tego ¿e uplastycznieniu   ulegaj¹   najpierw  zewnêtrzne  w³ókna  strony rozci¹ganej . Dopiero w miarê wzrostu obci¹¿enia uplastycznienie postêpuje w g³¹b próbki .

Rysunek próbki .

Materia³ próbki 10 HNAP.

Wymiary próbki :

l=220 mm=0,22 m

b=10  mm=0,01 m

h=20  mm=0,02 m

Schemat maszyny wytrzyma³oœciowej.

Przekrój poprzeczny próbki

a)przed zginaniem i po zginaniu

Przebieg æwiczenia .

W celu przeprowadzenia æwiczenia nale¿y:

-dokonaæ pomiaru próbki

-ustawiæ próbkê na podporach

-ustaliæ zakres maszyny

Tabela wyników

Próbê przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzyma³oœciowej .

L.P

Strza³ka ugiêcia

f[mm]

Obci¹¿enie

F [daN]

Moment zginaj¹cy

| Mg [Nm] |
| --- |
| 1. | 1 | 350 | 462 |
| 2. | 2 | 1650 | 825 |
| 3. | 3 | 1960 | 1050,5 |
| 4. | 4 | 2180 | 1210 |
| 5. | 5 | 2420 | 1265 |
| 6. | 6 | 2580 | 1347,5 |
| 7. | 7 | 2720 | 1402,5 |
| 8. | 8 | 2860 | 1463 |
| 9. | 9 | 2970 | 1518 |
| 10. | 10 | 3110 | 1562 |
| 11. | 12 | 3270 | 1644,5 |
| 12. | 14 | 3410 | 1710,5 |
| 13. | 16 | 3530 | 1771 |
| 14. | 18 | 3680 | 1853,5 |
| 15. | 20 | 3830 | 1903 |

Dla stali 10HNAP granica plastycznoœci wynosi400 [MPa]

B³êdy odczytu  Df = 1[mm]  , DP = 10 [daN]

WYKRES ZALE¯NOSCI STRZA£KI UGIÊCIA OD OBCI¥¯ENIA

Granicê plastycznoœci wyznaczam z poni¿szego wzoru odczytuj¹c wartoœæ Fe z wykresu.

Znaj¹c granicê plastycznoœci badanej stali  oraz wymiary próbki i sposób obci¹¿enia
wyznaczamy maksymaln¹ wartoœæ przy³o¿onej si³y zgodnie ze wzorem:

Wartoœæ momentu zginaj¹cego dla którego w³ókna skrajne osi¹gaj¹ granicê plastycznoœci:

Waroœæ momentu zginaj¹cego dla którego nastêpuje uplastycznienie ca³ego przekroju

Wnioski

Badany materia³ by³ materia³em bardzo plastycznym , przy ugiêciu 22  [mm] nie nast¹pi³o pêkniêcie . W miarê  wzrostu obci¹¿enia , uwidacznia  siê  zarys lini obojêtnej próbki , która nie wyd³u¿a siê ani siê nie skraca . Zjawisko to mo¿na obserwowaæ wyra¿nie , gdy  próbka  jest  pokryta  farb¹  , która po zakrzepniêciu jest bardzo  krucha  .  Jeœli  podpory  s¹ szerzej rozstawione próbka przenosi  mniejsze  obci¹¿enie  , poniewa¿ wtedy ramiê dzia³ania si³y jest wiêksze .

Niejednorodny  stan  naprê¿eñ  wystêpuj¹cy  przy próbie zginania utrudnia  analizê  wyników  , szczególnie podczas badania metali ci¹gliwych ( czyli w tym przypadku ) .

Po   zgiêciu   nastêpuje  zdeformowanie  przekroju  poprzecznego zarówno  w  próbkach  prostok¹tnych  jak  i okr¹g³ych . Na b³êdy pomiaru mia³y wp³yw nastêpuj¹ce przyczyny :

-luzy w maszynie

-odczytywanie  wartoœci obci¹¿eñ i ugiêæ przy w³¹czonym napêdzie mechanicznym .